## Slide 1
Медициналық бұйымдарды дезинфекциялауды, стерильдеу алдындағы тазартуды, стерильдеуді және сақтауды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар

## Slide 2: Семинардың мақсаты
Медициналық бұйымдардың Сполдинг бойынша залалсыздандыру классификациясын және залалсыздандыру процессін түсіндіру;
Зарарсыздандыру бөлімінің ағымымен уй жайлардың жоспарлы схемасын сиппатау;
Бұйымдарды зарарсыздандыру кезеңдерін (жинау, тасымалдау, есепке алу, жинақтау, зарарсыздандыру алдындағы тазалау, зарарсыздандыру, орау, таңбалау, жеткізу, құралдарды сақтау) түсіндіру;

## Slide 4: ОЗБ- дағы қоршаған ортаның ылғалдығы Медициналық персоналдың жұмыс орны қолайлы болу үшін – 40 -50 % ылғалдықты сақтауға жағдай жасау керек. Стерильді аймақта бөлме температурасы - 15-25 С; Таза аймақта – 18-23 С; Лас аймақта – 18-20 С

## Slide 5: Тазалау және зарарсыздандыру үшін судың сапасы
Қатты судың кемшіліктері:
Судың кермектігі кейбір дезинфекциялық құралдардың жойылу жылдамдығын төмендетеді;
Бұл әдетте тазартқыш химиялық заттардың тиімділігін төмендетеді, өйткені екі валентті катиондар(мысалы, магний мен кальций) кейбір химиялық заттармен әрекеттесіп, ерімейтін жауын-шашын түзеді;
Бұл зарарсыздандыру кезінде жылу өткізгіштігін төмендетеді;
Құралдарды кептірудени кейін ақ-сұр түсті қалдық қалады;
Бұл құралдарға түзетілмейтін зақым келтіредіжәне оларды ауыстыру қажет.

## Slide 6: Медициналық бұйымдардың Сполдинг бойынша классификациясы

## Slide 7: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Бөлімшедегі жүргізілетін өңдеу
Механикалық тазалау;
Залалсыздандыру;
Дезинфекциялау аяқталған соң МБ ағынды сумен шайылады;
Кептіру.

## Slide 8: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдында өңдеу
Өңдеу жүргізу кезіндегі процестер | Ерітіндінің бастапқы температурасы 0С | Ұстау уақыты, минутпен
1. Дезинфекциялау аяқталған соң МБ ағынды сумен шайылады |  | 0,5
одан кейін: Жуу құралы ерітінділерінің біріне толық батырылған кезде малынады | 20 - 50 | 15
2. Жөкенің немесе мақталы-дәке тампонының көмегімен әр бұйымды жуу ерітіндісімен жуу |  | 0,5
3. Ағынды сумен шаю |  | 10,0
4. Дистилденген сумен шаю |  | 0,5
5. Кептіру шкафында ыстық ауамен кептіру | 85 | Ылғал толық кеткенге дейін

## Slide 9: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу алдында өңдеу
Жуу ерітіндісін дайындау | Дайындауға арналған компоненттер саны | Қолданылуы
1. Жуу құралы Ауыз су | 3 грамм (бұдан әрі - гр) 1 литрге дейін | Механикаландырылған тазалау кезінде (ағынды әдіс, жөкемен жуу, ультрадыбысты пайдалану) қолданылады
2. Жуу құралы Ауыз су | 1,5 гр 1 литрге дейін | Механикаландырылған тазалау кезінде ротациялау әдісімен қолданылады
3. Жуу құралы Ауыз су | 5 гр 1 литрге дейін | Қолмен тазалау кезінде қолданылады
4. Сутегі тотығы ерітіндісі 27,5%. Жуу құралы Ауыз су | 17 гр 5 гр 1 литрге дейін | Механикаландырылған тазалау кезінде (ағынды әдіс, жөкемен жуу, ультрадыбысты пайдалану) және қолмен тазалау кезінде қолданылады
5. Жуу құралы 0,8%. Ауыз су Жуу құралы 1,6 % Ауыз су | 8 миллилитр (бұдан әрі - мл) концентрат 1 литрге дейін 16 мл концентрат 1 литрге дейін | Қолмен тазалау кезінде қолданылады

## Slide 10: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Стерильдеу режимі |  |  | Қолданылуы
Стерильдеу камерасындағы будың қысымы, кг/см2 | Стерильдеу камерасындағы температура, °С | Ұстау уақыты, минутпен | 
Номинальды мәні | Номинальды мәні | Қолмен, жартылай автоматты және автоматты басқару кезінде | 
0,20 шекті ауытқу 0,02 (2,0 ауытқу плюс-минус 0,2) | 132 плюс-минус 2 | 20 | Тоттануға төзімді металдардан, шыныдан, резеңкеден жасалған бұйымдар үшін ұсынылады
0,11 шекті ауытқу 0,02 (1,1 ауытқу - плюс-минус 0,2) | 120 плюс-минус 2 | 45 | Резеңкеден, латекстен және жекелеген полимерлі материалдардан жасалған (тығыздылығы жоғары полиэтилен, поливинилхлорид - пластикаттар) бұйымдар үшін ұсынылады.
Бумен стерильдеу әдісі (жоғары қысымдағы қаныққан су буы)
Ескертпе: стерильдеуді сүзгісіз стерильдеу қораптарында немесе сүзгісі бар стерильдеу қораптарында немесе бөзден не пергаменттен, қаптама қағаздан, ылғалға төзімді сіңдірілмеген қаптама қағаздан, Е маркалы автоматтардағы өнімдерді орауға арналған қағаздан, булау стерилизаторында бекемделген қағаздан жасалған екі қабатты жұмсақ қаптамада жүргізеді.
2. Сүзгісі бар қораптарда стерильденген бұйымдарды сақтау мерзімі - жиырма тәулік (ашылмаған қорапта), қалған қаптамада - үш тәулік (ашылмаған қаптамада).
3. Ауамен стерильдеу әдісі (құрғақ ыстық ауа)

## Slide 11: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Медициналық мақсаттағы бұйымдарды стерильдеу сапасын бақылау
Бақылау бағыты | Бақылау түрлері | 
 | Ұйымның персоналы жүзеге асыратын өзін-өзі бақылау | Мемлекеттік орган ведомтствосының аумақтық бөлімшесі жүзеге асыратын
Стерильдеу шарттарын: стерилизаторлардың жұмысы, режимі, орау мен салу | Әр цикльді көзбен шолу және Қазақстан Республикасында бекітілген тесттерді пайдалана отырып бақылау, бақылау-өлшеу аспаптарының (бұдан әрі - БӨА) жарамдылығын қадағалау | Бактериологиялық тесттерді, температураны өлшеу құралдарын пайдалана отырып және көзбен шолып әр тексеру кезінде стерилизатордың жұмысына бақылау жүргізу. Бір жылдың ішінде, сондай-ақ эталонды салу арқылы монтаждаудан және жөндеуден кейінгі көрсеткіштер бойынша барлық аппараттардың кемінде 25%-ы бақылауға жатады.
МБ стерильділігін | Бактериологиялық - нормалау құжаттарына сәйкес | Бактериологиялық - әр тексеру кезінде
Орталықтандырылған стерильдеу бөлімшелерінде ауа ортасын | Күн сайын - желдетуді, желдету жүйелерінің, ауа баптағыштардың, бактерицидті шамдардың жұмысын бақылау. Ауа сынамаларын алу - нормалау құжаттарына сәйкес | Бактериологиялық - стерильді аймақта әр тексеру кезінде
Жасырын қанның және сілтілі компоненттер қалдығының болуын бақылау (азопирамдық және фенолфталеиндік сынамалар) | Күн сайын бір уақытта өңделген бұйымдардың 1 %-ын, бірақ әр партиядан кемінде 3-5 бірлікті | Көзбен шолып бақылауды қолдана отырып, әр тексеру кезінде

## Slide 12: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Булау және ауа стерилизаторларының жұмыс режимінің температуралық параметрлерін бақылауға арналған бақылау нүктелерін орналастыру және химиялық тесттердің рецептурасы
1.Булау стерилизаторларына бақылау нүктелерін орналастыру
Стерилизатор камерасының сыйымдылығы, текше дециметрмен | Бақылау нүктелерінің саны | Бақылау нүктелерінің орналасуы
100-ге дейін | 5 | Тік бұрышты стерилизаторлар үшін: біріншісі - жүк тиейтін есіктің жанында; екіншісі - қарама-қарсы қабырғаның (жүк түсіретін есіктің) жанында; үшіншісі, төртіншісі, бесіншісі - ортада.
100-ден жоғары 750-ге дейінгіні қоса алғанда | 11 | Тік шеңберлі стерилизаторлар үшін: біріншісі - камераның жоғары бөлігінде; екіншісі - камераның төменгі бөлігінде; үшіншіден он біріншіге дейін - ортада.
750-ден жоғары | 13 | Көлденең шеңберлі стерилизаторлар үшін: біріншісі - жүк тиейтін есіктің жанында; екіншісі - қарама-қарсы қабырғаның (жүк түсіретін есіктің) жанында; үшіншіден он үшіншіге дейін - стерильдеу қораптарының ортасында немесе әр түрлі деңгейлерде орналастырылған стерильденетін орамалардың ішінде.

## Slide 13: Медициналық бұйымдардың залалсыздандырумен зарарсыздандыру сатылары:
Булау және ауа стерилизаторларының жұмыс режимінің температуралық параметрлерін бақылауға арналған бақылау нүктелерін орналастыру және химиялық тесттердің рецептурасы
2. Ауа стерилизаторларында бақылау нүктелерін орналастыру
Стерилизатор камерасының сыйымдылығы, текше дециметрмен | Бақылау нүктелерінің саны | Бақылау нүктелерінің орналасуы
80-ге дейін | 5 | біріншісі - камераның ортасында; екіншісі, үшіншісі - камераның төменгі бөлігінде есіктің оң және сол жағында; төртіншісі, бесіншісі - камераның төменгі бөлігінде артқы қабырғасының оң және сол жағында
80-нен жоғары | 15 | біріншісі, екіншісі, үшіншісі - сағат тіліне қарама-қарсы орналастырып, камераның ортасында жоғарыдан төмен үш деңгейде; төртіншіден он бесіншіге дейін - үш деңгейде бұрыштар бойынша (төртіншіден жетіншіге дейін - төменде; сегізіншіден он біріншіге дейін - ортасында; он екіншіден он бесіншіге дейін - жоғарыда)
80-нен жоғары екі камералы | 30 | Әрбір камера үшін ұқсас үлгімен